## Slide 1
Smart City Audio
Un microfono che ascolta la città senza mai registrarla
Comune di Trento, 2024 — il Garante privacy sanziona un progetto di sorveglianza acustica: i microfoni trasmettevano audio in chiaro, riconoscibile.
Real Time Embedded System · Raspberry Pi Pico · FreeRTOS
Notes: Buongiorno. Il progetto che presento nasce da un caso concreto: nel 2024 il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto su un progetto di sorveglianza acustica del Comune di Trento. Il problema non era l'idea di monitorare i suoni della città — era che i microfoni trasmettevano audio in chiaro, dal quale si potevano riconoscere voci e conversazioni. Dati personali, quindi, trattati senza le garanzie che il GDPR richiede. La domanda da cui sono partito è questa: si può ottenere lo stesso risultato — sapere che in una via è avvenuto un incidente o uno sparo — senza che l'audio esca mai dal dispositivo? La risposta è sì, se la classificazione avviene a bordo. E il vincolo interessante, per questo corso, è che deve avvenire in tempo reale su un microcontrollore da quattro euro.

## Slide 2
1
IL PROBLEMA
Il suono non esce mai dal dispositivo
Approccio tradizionale
Il microfono trasmette l'audio a un server, che lo analizza.
Voci e conversazioni viaggiano in chiaro: sono dati personali.
Approccio adottato
Il microcontrollore classifica a bordo e trasmette solo un'etichetta.
Nessun audio lascia il dispositivo durante il funzionamento normale.
Esce dal dispositivo:
{"t1":"Vetri","p1":0.71,"stato":"POSSIBILE_VANDALISMO"}
Una stringa di quaranta byte. Non è ricostruibile in audio, non contiene voce.
Notes: Il confronto è netto. Nell'approccio tradizionale il microfono è un sensore stupido: cattura e spedisce, e tutta l'intelligenza sta sul server. Questo significa che l'audio grezzo attraversa la rete, viene archiviato, e chiunque vi acceda può ascoltare conversazioni private. Nell'approccio che ho adottato il dispositivo è autonomo: elabora lo spettrogramma, lo classifica con una rete neurale, e trasmette soltanto un'etichetta testuale. Quello che vedete in fondo è esattamente ciò che esce dalla seriale: una quarantina di byte. Da quella stringa non si può ricostruire nulla dell'audio originale. È una scelta architetturale che risolve il problema di conformità alla radice, invece di aggiungere cifratura sopra un dato che non doveva essere raccolto.

## Slide 3
2
ARCHITETTURA
Dalla pressione sonora all'etichetta
Microfono
MAX4466
su ADC 12 bit
Acquisizione
48 kHz
DMA ping-pong
DSP
FIR, FFT reale
32 bande mel
CNN
int8 quantizzata
8 classi
Stato
regole
deterministiche
Ogni blocco ha un costo misurato e una scadenza. È questo che rende il progetto un problema di tempo reale e non solo di riconoscimento audio.
Notes: La catena ha cinque stadi. Il microfono è un MAX4466, un preamplificatore per elettrete, collegato all'ADC a dodici bit del Pico. L'acquisizione avviene a 48 kHz in DMA, con due buffer alternati. Il DSP filtra, decima a 16 kHz e calcola uno spettrogramma mel a 32 bande. La rete convoluzionale quantizzata a 8 bit classifica ogni finestra da un secondo in otto categorie. Infine una macchina a stati deterministica legge la sequenza di predizioni e riconosce gli scenari. Quello che rende il progetto interessante per questo corso non è nessuno di questi blocchi preso da solo: è che ognuno ha un costo di calcolo misurato e una scadenza da rispettare, e che devono convivere su un solo core.

## Slide 4
3
HARDWARE
Un core, 264 KB, nessuna virgola mobile
133 MHz
Cortex-M0+
senza FPU
264 KB
RAM totale
220 usati
2 MB
flash
modello e codice
4 €
costo
del dispositivo
Il vincolo che decide tutto
Il Cortex-M0+ non ha unità in virgola mobile: ogni moltiplicazione float è emulata via software e costa decine di cicli. Il progetto è stato portato a 200 MHz e la FFT riscritta come trasformata reale, con filterbank in forma sparsa.
Notes: Il Raspberry Pi Pico monta un RP2040 con due core Cortex-M0 plus, ma ne ho usato uno solo. Le risorse sono modeste: 264 kilobyte di RAM, di cui il progetto ne occupa 220, e due megabyte di flash. Il vincolo che ha condizionato ogni scelta è però un altro: il Cortex-M0 plus non ha unità in virgola mobile. Ogni moltiplicazione float viene emulata dal compilatore e costa decine di cicli invece di uno. Per questo la FFT è implementata come trasformata reale a 512 punti realizzata con una complessa a 256 — un fattore due risparmiato — e il banco di filtri mel è memorizzato in forma sparsa, perché il novanta per cento dei suoi coefficienti sono zeri. Il chip lavora a 200 MHz, sopra i 133 nominali.

## Slide 5
4
IL VINCOLO TEMPORALE
L'audio non aspetta
Ogni 32 ms il DMA consegna un blocco. Se non viene elaborato prima del successivo, viene sovrascritto: quell'audio è perso per sempre.
Scadenza dura
Acquisizione e DSP.
Mancarla significa perdere audio, e nessun recupero è possibile.
Scadenza morbida
Inferenza.
Mancarla salta una predizione, recuperata al ciclo successivo.
Nessuna scadenza
Trasmissione seriale.
Il dato vive in RAM finché non viene inviato.
Notes: Il DMA riempie un buffer ogni 32 millisecondi, e i buffer sono due: mentre uno si riempie, l'altro viene elaborato. Se il DSP non finisce prima che arrivi il blocco successivo, il DMA scrive sopra i campioni non ancora letti, e quell'audio è perso — non c'è nessun modo di recuperarlo. Questa è una scadenza dura. L'inferenza è diversa: se salta un turno, mezzo secondo dopo arriva la finestra successiva e il sistema riprende. Si perde una predizione, non il dato: è una scadenza morbida. La trasmissione seriale non ha scadenza: il messaggio è già in memoria e ci resta finché non parte. Queste tre righe sono anche l'ordine delle priorità. Chi rischia una perdita irrecuperabile va servito per primo: DSP, poi inferenza, poi seriale.

## Slide 6
5
SISTEMA OPERATIVO
FreeRTOS, priorità fisse, preemption
Perché un RTOS
Tre attività con periodi diversi — 32 ms, 496 ms, sporadica — che devono convivere su un core, con prelazione immediata della più urgente.
Perché FreeRTOS
Porting ufficiale per RP2040, integrazione con SDK e DMA, footprint contenuto: 80 KB di heap ne bastano 50.
Scheduler: priorità fisse con prelazione
L'assegnazione segue Rate Monotonic — periodo più breve, priorità più alta. Non è una convenzione: coincide con l'ordine di urgenza delle scadenze, perché il task con il periodo più corto è anche quello con la scadenza dura.
Notes: La scelta di usare un sistema operativo real-time non è scontata su un microcontrollore: molti progetti simili girano in un ciclo infinito. Serve però quando ci sono attività con periodi diversi che devono convivere, e quando la più urgente deve poter interrompere le altre immediatamente. FreeRTOS ha un porting ufficiale per l'RP2040, si integra con l'SDK e con il DMA, e ha un'occupazione contenuta: ho dichiarato 80 kilobyte di heap e ne uso meno di 50. Lo scheduler è a priorità fisse con prelazione. L'assegnazione delle priorità segue Rate Monotonic: periodo più breve, priorità più alta. Nel mio caso questa regola coincide con l'ordine di urgenza delle scadenze, perché il task con il periodo più corto è anche quello con la scadenza dura — quindi la scelta è giustificata due volte.

## Slide 7
6
PROGETTO DEI TASK
Tre task, tre priorità
Task
Priorità
Attivazione
Contenuto
Task_DSP
3
periodico, 32 ms
FIR, decimazione, FFT, mel
Task_ML
2
periodico, 496 ms
quantizzazione, CNN, macchina a stati
Task_Serial
1
sporadico
JSON, clip di prova, comandi
Più la ISR del DMA, a priorità hardware bassa perché chiama API del kernel, e i task Idle e Timer di FreeRTOS.
Notes: I task sono tre. Task_DSP ha priorità 3, la più alta, e si attiva ogni 32 millisecondi quando il DMA sblocca un semaforo: filtra, decima, calcola FFT e bande mel. Task_ML ha priorità 2 e si attiva ogni 496 millisecondi: quantizza la finestra, esegue la rete e aggiorna la macchina a stati. Task_Serial ha priorità 1, la più bassa, ed è sporadico: svuota la coda dei messaggi, riversa le registrazioni di prova e legge i comandi. A questi si aggiungono la routine di interruzione del DMA — configurata a priorità hardware bassa, perché chiama API del kernel e non deve mai prelazionarlo — e i task Idle e Timer che FreeRTOS crea da sé. Una scelta che vale la pena motivare: la macchina a stati non ha un task proprio. Ha lo stesso periodo dell'inferenza e costa decine di microsecondi. Un task dedicato avrebbe aggiunto uno stack, un semaforo e due cambi di contesto per eseguire codice più breve di un tick di sistema.

## Slide 8
7
ACQUISIZIONE
Il percorso critico: DMA in ping-pong
Mentre un buffer viene elaborato, l'altro si riempie. La CPU non attende mai il convertitore.
ADC free-running
48 kHz esatti
DMA riempie A
CPU elabora B
ISR riarma
e dà il semaforo
Task_DSP
sblocca in 32 ms
La prima versione non funzionava
Il campionamento avveniva con attesa attiva: 1,5 secondi in cui il processore leggeva il convertitore e non faceva altro. Il passaggio al DMA ha eliminato quell'attesa e reso il jitter del DSP inferiore all'1,5%.
Notes: L'acquisizione è il percorso critico. L'ADC lavora in modo continuo a 48 kHz esatti, ottenuti con un divisore intero, e il DMA scrive in due buffer alternati. Mentre uno si riempie, il task elabora l'altro: la CPU non aspetta mai il convertitore. Quando un blocco è completo, la routine di interruzione riarma immediatamente il canale sull'altro buffer e sblocca il task tramite un semaforo. Vale la pena raccontare che la prima versione del progetto non funzionava affatto: il campionamento avveniva con attesa attiva, un secondo e mezzo in cui il processore leggeva il convertitore in un ciclo e non poteva fare altro. Il passaggio al DMA non ha solo liberato quel tempo: ha reso il carico del DSP costante. Il tempo di elaborazione oscilla oggi di 230 microsecondi su 20800, meno dell'uno e mezzo per cento, perché ogni blocco fa esattamente lo stesso lavoro.

## Slide 9
8
OCCUPAZIONE DEL PROCESSORE
Dove va il tempo
Chart: 
| Task_DSP | Task_ML | Margine libero
Utilizzo | 65 | 21 | 14
Task_DSP
20,8 ms di calcolo
su 32 ms di periodo
→ 65% del processore
Task_ML
105 ms di calcolo
su 496 ms di periodo
→ 21% del processore
Notes: Questi sono costi misurati sul dispositivo, non stimati. Il DSP impiega 20,8 millisecondi ogni 32, cioè due terzi del processore. L'inferenza è più delicata da interpretare. Il firmware misura 298 millisecondi, ma è tempo trascorso, non tempo lavorato: in quei 298 millisecondi il task viene interrotto dal DSP ogni 32 millisecondi e resta fermo finché quello non finisce. Il DSP prende il 65 per cento del processore, quindi all'inferenza resta il 35. In 298 millisecondi di orologio ha lavorato per il 35 per cento del tempo, cioè circa 105 millisecondi. Su un periodo di 496 sono il 21 per cento. Sommando: 65 più 21 fa 86 per cento di utilizzo, con il 14 per cento libero. Nella prima stesura di questa analisi avevo sommato le due percentuali di tempo di parete ottenendo il 125 per cento, che è impossibile: è stato l'errore che mi ha fatto capire la differenza fra tempo di parete e tempo di calcolo.

## Slide 10
9
SCHEDULABILITÀ
Il criterio di Rate Monotonic non basta
Limite di Liu e Layland
U ≤ n (2^(1/n) − 1)
con n = 3 → U ≤ 0,779
Il sistema è a 0,86: la condizione NON è soddisfatta.
Ma è solo sufficiente
Il criterio garantisce la schedulabilità se soddisfatto, non la esclude se violato. Superarlo obbliga all'analisi esatta dei tempi di risposta, non a riprogettare.
Il caso peggiore va calcolato, non stimato.
Notes: Il primo strumento che si applica è il criterio di Liu e Layland: un insieme di task periodici con priorità Rate Monotonic è schedulabile se l'utilizzo totale sta sotto n per due alla uno su n meno uno. Con tre task quel limite vale 0,779, cioè circa il 78 per cento. Il mio sistema è all'86 per cento, quindi la condizione non è soddisfatta. Il punto da capire, e che spesso viene frainteso, è che quel criterio è soltanto sufficiente: se è verificato il sistema è certamente schedulabile, ma se è violato non si può concludere nulla. Molti insiemi di task con utilizzo vicino al cento per cento sono perfettamente schedulabili. Superare il limite non obbliga a riprogettare: obbliga a fare l'analisi esatta, cioè a calcolare il tempo di risposta nel caso peggiore.

## Slide 11
10
SCHEDULABILITÀ
Analisi esatta del tempo di risposta
R = C + Σ ⌈R / T_j⌉ · C_j con j sui task a priorità maggiore
Task_ML: R = 105 + ⌈R / 32⌉ · 20,8
R₀ = 105
R₁ = 188,2
R₂ = 229,8
R₃ = 271,4
R₄ = 292,2
R₅ = 313,0
R₆ = 313,0 ← punto fisso
313 ms
tempo di risposta nel caso peggiore
contro una scadenza di 496 ms
→ sistema schedulabile, 37% di margine
Notes: L'analisi esatta calcola il tempo di risposta come somma del proprio tempo di calcolo più l'interferenza dei task a priorità maggiore. L'interferenza non è nota in anticipo, perché dipende da quante volte il task più prioritario si attiva durante la risposta, che a sua volta dipende dalla risposta stessa. Si risolve iterando fino al punto fisso. Per Task_ML: si parte dai suoi 105 millisecondi di calcolo, si contano quante attivazioni del DSP ci stanno dentro, si aggiunge la loro interferenza, si ricalcola. La successione converge a 313 millisecondi. La scadenza è 496, quindi il sistema è schedulabile con circa il 37 per cento di margine. Per il DSP il calcolo è immediato: essendo il più prioritario non subisce interferenza, e i suoi 20,8 millisecondi stanno sotto i 32 di periodo. Vale la pena notare che il valore calcolato, 313 millisecondi, è vicino ai 298 misurati sul dispositivo: l'analisi teorica e la misura si confermano a vicenda.

## Slide 12
11
ROBUSTEZZA
Sotto sovraccarico si scarta, non si accumula
Il problema
Una clip di prova dura 2 s e occupa il canale seriale per secondi. Eventi ravvicinati la richiederebbero più volte.
La scelta
Tempo morto di 10 s e buffer congelato. Le richieste in eccesso vengono rifiutate, non messe in coda.
Il motivo
Accodare significherebbe riversare, fra un minuto, un evento vecchio di un minuto. Un dato tardivo è peggio di un dato assente.
Nessuna politica di scheduling risolve un sovraccarico: per definizione non c'è modo di eseguire più lavoro di quanto ne stia nel tempo disponibile.
Notes: Il sistema salva una registrazione di prova quando riconosce un evento pericoloso. Quella clip dura due secondi: trentaduemila byte, che in base64 diventano quarantaduemilasettecento caratteri, cioe' circa tre secondi e sette di trasmissione a 115200 baud. Se gli eventi si susseguono, le richieste arrivano più in fretta di quanto il canale le smaltisca: è una condizione di sovraccarico. La scelta di progetto è stata rifiutare il lavoro in eccesso invece di accodarlo, con un tempo morto di dieci secondi — quasi il triplo del tempo di trasmissione — e un contatore delle richieste scartate. Accorciare la clip da tre secondi e mezzo a due ha quasi dimezzato la finestra in cui un secondo evento non verrebbe registrato. Il motivo è che accodare significherebbe trasmettere, fra un minuto, un evento avvenuto un minuto prima — e per un sistema di allerta un dato tardivo vale meno di un dato assente. C'è un principio generale dietro: nessuna politica di scheduling risolve un sovraccarico, perché non esiste modo di eseguire più lavoro di quanto ne stia nel tempo disponibile. Lo scheduler decide l'ordine, non la capacità.

## Slide 13
12
UNA SCELTA MOTIVATA
Perché non EDF
Cosa offre EDF
Priorità dinamiche e limite di schedulabilità a utilizzo 1,0 invece di 0,779.
Perché non serve qui
Il sistema è già schedulabile a priorità fisse, dimostrato dall'analisi esatta.
E le scadenze coincidono con le priorità già assegnate
L'audio in arrivo è effimero: la periferica lo sovrascrive in 32 ms. La clip in memoria è protetta e può attendere secondi. Ordinando i task per urgenza reale si ottiene 3, 2, 1 — cioè esattamente l'assegnazione Rate Monotonic già in uso. EDF confermerebbe la scelta, non la cambierebbe.
Notes: Una domanda naturale è se un algoritmo a priorità dinamiche come Earliest Deadline First avrebbe dato risultati migliori. EDF ha un limite di schedulabilità più favorevole: garantisce fino a utilizzo uno, mentre le priorità fisse si fermano a 0,779 per tre task. Ma quel vantaggio qui non serve, perché l'analisi esatta ha già dimostrato che il sistema è schedulabile. E c'è un argomento più interessante. Se assegnassi le scadenze in base all'urgenza reale, otterrei lo stesso ordine che ho già: l'audio in arrivo ha scadenza durissima perché la periferica lo sovrascrive in 32 millisecondi, l'inferenza ha scadenza intermedia, la clip in memoria è protetta e può attendere. Ordinandoli per scadenza si ottiene tre, due, uno — cioè l'assegnazione Rate Monotonic già in uso. EDF confermerebbe la scelta invece di cambiarla, al prezzo di cambiare kernel. Il vincolo dominante del sistema, infine, non è il processore ma la banda del canale seriale, e nessuna politica di scheduling la modifica.

## Slide 14
13
RICONOSCIMENTO
La rete neurale, in breve
31 KB
modello
quantizzato int8
0,107 M
moltiplicazioni
per inferenza
88,9%
accuratezza
sul dataset
8
classi
acustiche
Architettura
Tre convoluzioni standard, pooling, uno strato denso. Nessuna convoluzione separabile: il kernel int8 di TensorFlow Lite Micro si bloccava sul Cortex-M0+.
Il divario che conta
88,9% sul dataset, 42,7% sulle registrazioni fatte con il microfono reale. L'adattamento di dominio lo ha riportato al 65,2%.
Notes: Sulla rete neurale sarò breve, perché non è il centro di questo corso. È una convoluzionale a tre blocchi, quantizzata a otto bit, che occupa 31 kilobyte di flash ed esegue circa centosettemila moltiplicazioni per inferenza. Classifica otto categorie acustiche e raggiunge l'88,9 per cento sul test set. Due osservazioni che però sono pertinenti. La prima: l'architettura non usa convoluzioni separabili, che sarebbero state la scelta naturale per un microcontrollore. Il motivo è che il kernel quantizzato di DepthwiseConv2D in TensorFlow Lite Micro si bloccava sul Cortex-M0 plus — l'inferenza entrava e non tornava mai. Ci sono volute ore di diagnosi per isolarlo, e la soluzione è stata sostituirlo con convoluzioni standard. La seconda: l'88,9 per cento è misurato su file audio. Registrando con il microfono reale l'accuratezza scende al 42,7. Il divario è la catena di acquisizione, non il modello, e un riaddestramento degli ultimi strati su registrazioni fatte dal dispositivo lo ha riportato al 65,2 per cento.

## Slide 15
14
MACCHINA A STATI
Dove la rete non può arrivare
Alcuni eventi non esistono dentro una finestra da un secondo.
Sparo o fuochi?
Acusticamente identici. Li distingue solo la ripetizione nel tempo.
Incidente
Non è un suono: è una sequenza — stridio, impatto, vetri.
Precondizioni
Senza veicoli o persone nell'ultimo secondo, un impatto è solo un rumore.
Un vincolo categorico si scrive, non si fa dedurre
Livelli smorzati per le classi continue, eventi con tempo morto per quelle impulsive, isteresi di 5 s sugli stati. Otto stati, dal fondo urbano al possibile incidente. Costo: decine di microsecondi per ciclo.
Notes: Sopra la rete neurale c'è uno strato che ragiona sul tempo. Serve perché alcuni eventi non esistono dentro una finestra da un secondo. Uno sparo e un fuoco d'artificio sono acusticamente identici: li distingue solo la ripetizione. Un incidente non è un suono ma una sequenza — stridio di gomme, impatto, vetri. E ci sono precondizioni che nessuna rete dedurrebbe da sola: se un attimo prima dell'urto la scena era deserta — niente veicoli, niente persone — quell'impatto è semplicemente un rumore forte. Avevo provato a farlo imparare a una seconda rete addestrata su sequenze sintetiche: si fermava al 76 per cento, con risultati scadenti proprio sugli eventi puntuali. La macchina a stati deterministica fa meglio perché una regola categorica conviene scriverla, non sperare che la rete la deduca da ottocento esempi. Usa livelli smorzati per le classi continue e rilevamento a eventi con tempo morto per quelle impulsive, con isteresi di cinque secondi sugli stati. Costa decine di microsecondi per ciclo e gira dentro Task_ML.

## Slide 16
15
INTERAZIONE
Un pulsante, nessun task in più
Premendolo, il PC riproduce un campione: serve a mostrare il riconoscimento dal vivo.
Letto da Task_DSP
Periodo fisso di 32 ms e mai bloccante: il campionamento è deterministico. Task_Serial può restare occupato per secondi.
Antirimbalzo gratuito
Tre letture consecutive a 32 ms, in entrambi i versi. Nessun timer: la base dei tempi è la periodicità del task.
Costo trascurabile
Due letture di un registro GPIO. Decine di nanosecondi su un budget di 32 ms: l'analisi non cambia.
Pressione → 96 ms di antirimbalzo → 20 ms di attesa del turno → USB. Sotto 150 ms, dentro la soglia di risposta immediata.
Notes: Un'ultima aggiunta, pensata per la dimostrazione dal vivo: un pulsante sulla breadboard che fa riprodurre al PC un campione audio, così potete vedere il riconoscimento in tempo reale. La domanda pertinente per questo corso è: è stato creato un nuovo task? No, e la scelta è motivata. Un task si giustifica quando ha un periodo proprio o quando può bloccare gli altri; un pulsante non ha né l'uno né l'altro. La lettura sta dentro Task_DSP, e questo è il punto che conta: quel task ha periodo fisso di 32 millisecondi e non si blocca mai, quindi il campionamento del pin è deterministico. Se l'avessi messo in Task_Serial, durante il riversamento di una clip il pulsante sarebbe rimasto insensibile per secondi. C'è anche un vantaggio collaterale: l'antirimbalzo non richiede un timer, perché tre letture consecutive a 32 millisecondi sono già novantasei millisecondi di contatto stabile. La periodicità del task fa da base dei tempi. Sulla schedulabilità l'effetto è nullo: due letture di un registro GPIO costano decine di nanosecondi su un budget di 32 millisecondi, quindi il tempo di risposta calcolato prima resta valido. Ed è real-time nel senso proprio del termine: la catena dalla pressione all'invio del comando è limitata superiormente e calcolabile — novantasei millisecondi di antirimbalzo, fino a venti per il turno di Task_Serial, più la trasmissione USB. Sotto i centocinquanta millisecondi, cioè dentro la soglia entro cui una risposta è percepita come immediata. Infine, quando il pulsante viene premuto il firmware ignora le tre inferenze successive: il clic meccanico arriva al microfono e verrebbe classificato come uno scoppio. Non è un falso positivo da tarare con le soglie, è un evento che il sistema stesso ha causato e di cui conosce l'istante esatto.

## Slide 17
16
BILANCIO
Cosa funziona e cosa no
Raggiunto
Schedulabile con 37% di margine, dimostrato analiticamente.
In ore di funzionamento: 0 overrun ADC, 0 finestre scartate, jitter del DSP sotto l'1,5%.
L'audio non lascia mai il dispositivo.
Limiti
L'accuratezza reale è 65%, contro l'89% sul dataset: il microfono su ADC a 12 bit è il collo di bottiglia.
Classi come ambiente urbano e veicoli restano poco separabili.
Il passo successivo
Un microfono I2S digitale eliminerebbe la catena analogica e, con essa, la maggior parte del divario di accuratezza. Il progetto real-time resterebbe invariato.
Notes: Il bilancio onesto. Dal punto di vista del tempo reale gli obiettivi sono raggiunti: il sistema è schedulabile con il 37 per cento di margine, dimostrato analiticamente. E la verifica sperimentale lo conferma: in ore di funzionamento i contatori di overrun dell'ADC e di finestre scartate sono rimasti a zero. Quei contatori vengono trasmessi in ogni messaggio, quindi il rispetto delle scadenze è monitorato in continuazione, non verificato una volta e dimenticato. Un dato significativo: il tempo del DSP oscilla di 230 microsecondi su 20800, meno dell'uno e mezzo per cento, effetto diretto dell'architettura in streaming. L'obiettivo di privacy è raggiunto per costruzione, perché l'audio non lascia mai il dispositivo. Il limite principale è l'accuratezza reale: il 65 per cento contro l'89 sul dataset. Il collo di bottiglia non è il modello né il processore, è la catena analogica — un elettrete su un ADC a dodici bit con escursione limitata perde le componenti in alta frequenza, che sono proprio quelle che distinguono vetri, spari e impatti. Alcune classi, come ambiente urbano e veicoli, restano poco separabili anche in condizioni ideali. Il passo successivo naturale è un microfono I2S digitale, che eliminerebbe la conversione analogica e con essa gran parte del divario. La parte real-time del progetto resterebbe invariata: cambierebbe solo l'acquisizione.

## Slide 18
Tre conclusioni
1
Il vincolo temporale è progettuale, non accessorio
L'architettura in streaming con DMA nasce dalla scadenza di 32 ms, non da una scelta di stile.
2
Il criterio sufficiente non è l'ultima parola
A utilizzo 0,86 il limite di Rate Monotonic è violato, ma l'analisi esatta dimostra 313 ms su 496.
3
Sotto sovraccarico si scarta
Rifiutare lavoro in eccesso è una decisione di progetto, non un ripiego.
Grazie
Notes: Chiudo con tre punti. Il primo: il vincolo temporale è stato progettuale, non accessorio. L'architettura in streaming con DMA e il calcolo di due colonne di spettrogramma per blocco non sono scelte di stile, discendono direttamente dalla scadenza di 32 millisecondi imposta dalla periferica. Il secondo: il criterio di schedulabilità sufficiente non è l'ultima parola. A utilizzo 0,86 il limite di Rate Monotonic è violato, ma l'analisi esatta del tempo di risposta dimostra 313 millisecondi contro una scadenza di 496 — e la misura sul dispositivo lo conferma. Il terzo: di fronte al sovraccarico la risposta corretta è rifiutare lavoro, non accumularlo, ed è una decisione di progetto da dichiarare, non un ripiego. Grazie, sono a disposizione per le domande.